특   징

| 첨단의 C2MOS IC Chip을 사용한 고신뢰성 타이머입니다 |  |
| --- | --- |
| 외부온도,습도,전압변동에 의한 영향을 받지 않는 고정밀도 설계입니다 |  |
| No Transformer로 소형,영량이며 소비전력을 최소한 시켰습니다. |  |
| 우아한 디자인과 편리한 KNOB으로 시간을 조정 할 수 있습니다. |  |

기   종

| Available Type | Operation |
| --- | --- |
| SET-A2 | 한시접점(1a,1b 5A), 순시접점(1a, 1b 5A) |
| SET-A3 | 한시접점(1a,1b 5A), Super Type |

성    능

| 정 격 전 압 | AC:110V, 220V DC:24V, 110v |
| --- | --- |
| 전 압 변 동 범 위 | AC:정격전압위 85~115% DC:정격전압의 85~110% |
| 소 비 전 력 | SET-A2: 1VA(AC), 1W(DC) |
|  | SET-A3: 1.2VA(AC), 1.2W(DC) |
| 제 어 출 력 | SET-A2: 5A 250V AC |
|  | SET-A3: 5A 250V AC |

특     성

| 반 복 오 차 | ±0.3% 이하 |
| --- | --- |
| S E T 오 차 | ±0.5% 이하 |
| 북 귀 시 간 | 0.1초 |
| 절 연 시 간 | 100MΩ 이하 (500V DC) |
| 내 전 압 | AC 1500V 1분간 (충전부와 비충전부 간) |
|  | AC 1000V 1분간 (접점간) |
| 사 용 온 도 범 위 | -10~55℃ |
| 사 용 습 도 범 위 | 35~38% RH |
| 수 명 | 기계적 – SET-A2: 50만회, SET-A3:100만회 |
|  | 전기적(COSØ=0.4)-SET-A2: 10만회,SET-A3: 20만회 |
| 내 진 동 | 내 구 10~55Hz 복진폭 1mm |
|  | 오동작 10~55Hz 복진폭 0.5mm |
| 내 충 격 | 내 구 1,000m/S2(100g),오동작 1,00m/S2(10G) |
| 중 량 | 약 A2(105g),A3(130g) |

# Text boxes

#### SET-A2